### M E M O R I A L   D E S C R I T I V O

ESPÉCIE             : CONSTRUÇÃO CIVIL

## 0BRA                   : CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DE TUBOS DE CONCRETO

PRIPRIETÁRIO   : P. M. DE SÃO DOMINGOS DO SUL

LOCAL                : ESTRADA DE ACESSO A CIRÍACO - LINHA GRAMIAMUNHA –

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

Será feita remoção de todo o material instável na base das fundações onde será executado o bueiro simples tubular de concreto. Os trabalhos de Movimento de solo de retirada e aterramento dos bueiros será executado pela Prefeitura Municipal.

1.2 – BASE DOS BUEIROS

A base para o assentamento dos tubos e as bocas serão executadas em concreto ciclópico (cascote de pedra basalto (pedra de mão) e concreto simples) na espessura de 36 centímetros. A largura da base dos tubos será de 1,59m.

1.3 – TUBOS DE CONCRETO

Será colocada uma linha de tubos de concreto tipo CA-1 padrão ABNT, com diâmetro interno de 120 centímetros. A extensão do bueiro será de 11,00 metros.

1.4 – ESTRUTURA DE CONCRETO

As bocas normais e esconsas serão executadas nas dimensões definidas no projeto e serão executadas com concreto simples fck 15 MPa.

São Domingos do Sul, 02 de outubro de 2018.

________________________                     ______________________________

Eng. Resp. IDIR DECOL                                  Prefeito Municipal

Crea RS063011